## Slide 1: 無人機 × 資料通訊
從機上匯流排、空中鏈路到低空網路架構
Notes: 開場（約 30 秒）：大家好，我們這組的題目是無人機。我們把無人機當成一個「會飛的網路節點」，看資料如何從機上的匯流排，經過空中鏈路、行動網路，一路送到雲端；再用 2026 年的實際案例、資安與法規收尾。

## Slide 2: 報告大綱
AGENDA
01
背景
無人機為何是網路節點、發展歷程、機型分類
02
系統架構
端到端網路架構、機內匯流排、邊緣運算
03
通訊與網路
應用、傳輸、網路、鏈結層與行動性管理
04
應用與案例
Walmart 配送、台灣產業、電子戰下的鏈路
05
挑戰與法規
分層資安對策、台美中法規與地緣政治
06
結論
重點回顧與 Q&A
Notes: 大綱（約 30 秒）：共分六個部分。第二、三部分是重點，佔約一半時間：先建立端到端架構，再由應用層一路往下講到無線與行動網路，並實際計算延遲與鏈路預算。第四部分用三個 2025–2026 案例說明，最後談資安與法規。

## Slide 3: 無人機：會飛的網路節點
01 背景
傳統 IoT 把感測器固定在現場；無人機讓感測器自己飛到需要的地方。
感知 Sense
相機、熱像、光達、GNSS 等感測器即時收集環境資料
連網 Connect
透過射頻、蜂巢網路或衛星，把資料與指令雙向傳送
運算 Compute
機上邊緣 AI 即時判斷，雲端負責彙整分析
行動 Act
自主飛行、避障、投遞或噴灑，回饋到真實世界
名詞釐清 UAV（Unmanned Aerial Vehicle）指飛行器本身；UAS（Unmanned Aircraft System）＝ 飛行器 ＋ 地面控制站 ＋ 通訊鏈路。本報告採用 UAS 的系統觀點。
Notes: 重點：IoT 的四個要素是感知、連網、運算、行動，無人機剛好四個都有，而且多了「移動性」。另外說明 UAV 與 UAS 的差別：老師若問「無人機系統包含什麼」，答案是飛行器、地面站、通訊鏈路三者，後面通訊章節就是在談第三個元素。

## Slide 4: 發展歷程：從軍用到日常配送
01 背景
1990s
軍用偵察無人機成熟，如 MQ-1 Predator
2006
DJI 大疆創立，後來成為消費級龍頭
2013
Phantom 系列推出，空拍大眾化
2016
美國 FAA Part 107 小型商用無人機規則
2019
Wing 取得美國首張無人機航空業者認證
2020
台灣民航法「遙控無人機」專章施行
2023
美國 Remote ID（遠端識別）規定生效
2025
FAA 提出 Part 108 BVLOS 草案；外國無人機列入 FCC Covered List
2026
Walmart 無人機配送累計突破 100 萬次
Notes: 時間軸（約 1 分鐘）：無人機原本是軍事技術，2013 年 Phantom 讓空拍普及，2016 年後各國開始立法。近三年的變化重點有兩個：一是法規從「視距內」走向「超視距 BVLOS」，二是配送真正規模化，Walmart 在 2026 年 5 月宣布累計配送突破一百萬次。

## Slide 5: 主要機型與適用情境
01 背景
多旋翼
Multirotor
原理
多組旋翼以轉速差控制姿態
優點
可懸停、垂直起降、易操作
限制
續航短（多在 20–45 分鐘）、酬載小
應用
空拍、巡檢、短程配送
固定翼
Fixed-wing
原理
機翼產生升力，類似小飛機
優點
航程長、效率高、速度快
限制
需跑道或彈射，無法懸停
應用
大面積測繪、長程監測
複合翼
VTOL Hybrid
原理
旋翼垂直起降後轉為平飛
優點
免跑道又兼顧長航程
限制
結構複雜、成本較高
應用
物流配送、長距離巡線
系留式
Tethered
原理
以纜線供電並傳輸資料
優點
可長時間滯空、鏈路穩定
限制
活動範圍受線長限制
應用
臨時基地台、活動監控
Notes: 機型分類：多旋翼最常見，但電池限制續航；固定翼航程長但不能懸停；複合翼是兩者折衷，像 Zipline、Wing 的配送機都是這種思路；系留式用纜線供電，可當臨時空中基地台。分類會影響通訊需求：飛得越遠，越需要超視距的蜂巢或衛星鏈路。

## Slide 6: 端到端網路架構：從機上到雲端
02 系統架構
Network Edge（端系統）
機上網路
飛控、感測器、伴隨電腦
UART／CAN／Ethernet
Access Network
存取網路
視距：射頻點對點
超視距：4G／5G、衛星
Network Core
核心網路
5G 核心網
ISP、衛星地面站
Internet
網際網路
IP 跨網域轉送
TLS／VPN 保護傳輸
Network Edge（伺服器端）
雲端與服務
雲端 GCS、影像平台
USS／UTM、分析
路徑 A｜視距
無人機 ⇄ 遙控器／地面站：點對點射頻直連，不經網際網路 → 延遲最低，但距離受視距與地形限制
路徑 B｜超視距
無人機 ⇄ 基地台 ⇄ 核心網 ⇄ 網際網路 ⇄ 雲端 ⇄ 操作員 → 可遠距、一人多機，但延遲、NAT、換手與資安問題隨之而來
Notes: 端到端架構（約 1.5 分鐘）：分成端系統、存取網路、核心網路三段來看。無人機與機上電腦是端系統；射頻鏈路或行動網路的基地台是存取網路；行動核心網與 ISP 是核心；另一端是雲端伺服器。重點是兩條路徑：視距時是點對點直連，根本不經過網際網路；超視距時資料要走完整條網路，才會出現後面要談的延遲、NAT、換手、資安問題。後面第 03 章就沿著這條路，由上而下逐層說明。

## Slide 7: 機上系統：飛控與機內網路
02 系統架構
IMU、氣壓計等
I2C／SPI
數傳／圖傳電台
UART（MAVLink）
伴隨電腦
UART／Ethernet（DDS）
GNSS 接收器
UART／CAN
電調 ESC ×4
DShot／DroneCAN
相機雲台
Ethernet／MAVLink
飛控 FC
PX4／ArduPilot
EKF 感測融合＋控制迴圈（每秒數百次）
匯流排 | 典型連接 | 特性
I2C／SPI | 板上感測器 | 短距離、主從式，接線少
UART | 數傳電台、GNSS、伴隨電腦 | 點對點序列，MAVLink 最常見的載體
CAN | GNSS、ESC、電源（DroneCAN／Cyphal） | 差動訊號抗雜訊；多節點共用匯流排，以 ID 仲裁解決碰撞
Ethernet | 伴隨電腦、相機 | 高頻寬，可直接跑 IP／UDP
CAN 仲裁：不破壞封包的多重存取
同時發送時逐位元比較 ID，數值小者優先，輸的一方自動退讓；不會毀損封包，也不必像乙太網路那樣重傳。
Notes: 機內網路（約 1.5 分鐘）：一台無人機本身就是一個小型網路。感測器透過 I2C／SPI 接在飛控板上；數傳電台與伴隨電腦多用 UART 序列埠，上面跑 MAVLink；GNSS 與電調越來越多用 CAN 匯流排，開源社群的協定叫 DroneCAN 與 Cyphal；高頻寬的相機與伴隨電腦則用 Ethernet，可以直接跑 IP。CAN 是很好的鏈結層例子：多個節點共用一條匯流排，同時發送時逐位元比較 ID，ID 小的贏，輸的自動退讓，屬於不破壞封包的碰撞解決方式，和乙太網路碰撞後重傳的做法不同。

## Slide 8: 邊緣運算與 AI：算力放在哪裡？
02 系統架構
機上 Edge
反應時間：毫秒級
即時避障與目標辨識
視覺導航、精準降落
斷線時仍能自主返航
機巢 Dock
反應時間：秒級
Drone-in-a-Box 自動起降
自動充電或換電池
無人值守的定時巡檢
雲端 Cloud
反應時間：分鐘級以上
航線規劃與機隊管理
影像拼接、數位孿生
AI 模型訓練與更新
為什麼要把運算放到邊緣？
頻寬：4K 影像全量上傳成本高；延遲：避障不能等雲端回覆；韌性：鏈路中斷時仍要能安全飛行。
案例：漢翔 × Vantor AIxVNAV（2026/5）
結合 AI 與視覺導航，在無 GPS 環境下達到公分級定位，可用於巡防、救災與基礎設施巡檢。
Notes: 邊緣運算：算力分三層，越靠近飛機反應越快，越靠近雲端算力越強。關鍵是「斷線時怎麼辦」——飛機上必須保留足夠的自主能力。台灣案例：漢翔 2026 年 5 月與美國 Vantor 發表 AIxVNAV 視覺導航系統，主打沒有 GPS 也能公分級定位，代表感測與 AI 正在取代部分對外部訊號的依賴。

## Slide 9: 無人機的三種通訊鏈路
03 通訊與網路｜總覽
指令與控制鏈路 C2
雙向｜地面站 ⇄ 無人機
搖桿指令、航點、遙測（位置、電量、姿態）
低延遲需求
頻寬需求
可靠度需求
酬載資料鏈路
下行為主｜無人機 → 地面／雲端
即時影像、熱像、感測器資料
低延遲需求
頻寬需求
可靠度需求
識別與監管鏈路
廣播／上報｜無人機 → 周邊與管理者
識別碼、位置、高度、操作者位置（Remote ID）
低延遲需求
頻寬需求
可靠度需求
Notes: 三種鏈路（約 1.5 分鐘）：這是理解無人機通訊的關鍵。C2 鏈路資料量很小，但延遲和可靠度要求最高，斷了就有安全風險；酬載鏈路是影像，頻寬需求最大，偶爾掉幾格畫面可以接受；第三種是給管理者看的識別資訊，也就是 Remote ID，像是天上的車牌。三種需求不同，所以常用不同技術承載，這是下一頁比較表的前提。

## Slide 10: 對照網路分層：無人機的協定堆疊
03 通訊與網路｜總覽
應用層
MAVLink（指令／遙測）｜RTSP／RTP 影像｜MQTT 雲端遙測｜ASTM F3411 Remote ID
傳輸層
UDP（即時控制、影像串流）｜TCP＋TLS、QUIC（雲端 API、檔案上傳）
網路層
IPv4／IPv6（蜂巢網路、Wi-Fi）｜部分專有圖傳鏈路不經過 IP
鏈結／實體層
專有 OFDM 圖傳｜IEEE 802.11｜Bluetooth LE｜LTE／5G NR｜光纖
MAVLink：無人機的共同語言
開源、輕量的二進位訊息協定，PX4、ArduPilot 與 QGC 地面站共用
可跑在 UDP、序列埠或無線電數據機上
HEARTBEAT 訊息約每秒一次，用來判斷鏈路是否存活
MAVLink 2 支援選用的訊息簽章，防止偽造指令
MAVLink 2 封包結構（最大 280 bytes）
標頭 10
Payload ≤255
CRC 2
簽章 13
Notes: 協定堆疊（約 2 分鐘，QA 重點）：這頁把無人機用到的協定依網路分層整理，後面幾頁逐層展開。應用層最重要的是 MAVLink，它是開源的二進位協定，封包很小，最大 280 bytes，適合低頻寬鏈路。傳輸層多數即時資料走 UDP，原因下一頁說明。網路層要注意：專有圖傳鏈路不一定走 IP，進到蜂巢網路或雲端才會封裝成 IP。鏈結層則依鏈路不同，Remote ID 廣播就是用藍牙或 Wi-Fi。

## Slide 11: 應用層：三種通訊模式
03 通訊與網路
請求／回應
Request–Response
HTTP REST＋TLS
USS 之間交換飛行意圖（ASTM F3548）、任務上傳、機隊管理 API
發布／訂閱
Publish–Subscribe
MQTT（TCP）、DDS（UDP）
機隊遙測上雲；MQTT QoS 0／1／2＝最多一次／至少一次／恰好一次；PX4 以 uXRCE-DDS 接 ROS 2
串流
Streaming
RTSP＋RTP、WebRTC
即時影像回傳；RTP 跑在 UDP 上，WebRTC 內建 NAT 穿越與加密
MAVLink 任務上傳握手（Mission Protocol）：在 UDP 之上，由應用層自己做可靠傳輸
GCS → 無人機
MISSION_COUNT (n)
無人機 → GCS
MISSION_REQUEST_INT (0)
GCS → 無人機
MISSION_ITEM_INT (0)
… 逐筆請求、逐筆傳送 …
重複 n 次；逾時則重送
無人機 → GCS
MISSION_ACK
序號＋確認（ACK）＋逾時重送：底層 UDP 不保證送達，可靠性由應用層自己補上。
Notes: 應用層（約 1.5 分鐘）：無人機系統同時用到三種應用層模式。請求回應用在 UTM 服務供應商之間交換飛行計畫，標準是 ASTM F3548，用 REST API；發布訂閱用在機隊遙測，MQTT 的三種 QoS 剛好對應「最多一次、至少一次、恰好一次」；串流用在影像。下方是 MAVLink 上傳航點的流程：地面站先告知總筆數，無人機一筆一筆請求，最後回 ACK，中間逾時就重送。因為底層是 UDP 不保證送達，可靠傳輸由應用層自己完成。

## Slide 12: 傳輸層取捨：控制鏈路為何偏好 UDP
03 通訊與網路
TCP
1
2
✕
4
5
封包 3 重傳完成前，已到達的 4、5 也只能排隊 → 整體延遲（head-of-line blocking）
UDP
1
2
✕
4
5
4、5 直接交給應用程式；控制只需要「最新狀態」，遺失的舊指令可忽略
TCP：可靠、有序
適合：雲端 API、韌體更新、任務檔與影像檔上傳
原因：資料必須完整，晚一點到可以接受
代價：重傳與有序交付會放大延遲
UDP：即時、不重傳
適合：搖桿控制、遙測、即時影像（RTP＋FEC）
補強：應用層加序號、心跳、逾時 failsafe
延伸：QUIC 建於 UDP 上，以多串流避開 HOL
Notes: TCP vs UDP（約 1.5 分鐘，最可能被問）：一句話：對控制訊號來說，晚到的資料等於錯的資料。TCP 遇到掉封包會重傳，而且要按順序交付，後面的新指令就被卡住，這叫 head-of-line blocking。UDP 不重傳，最新的位置或指令直接覆蓋舊的。但 UDP 不保證可靠，所以 MAVLink 在應用層自己做序號和心跳，心跳超時就觸發 failsafe，例如原地懸停或自動返航。影像用 RTP over UDP，再加前向錯誤更正 FEC。

## Slide 13: 延遲與頻寬：實際算一次
03 通訊與網路
節點延遲的四個組成
d_nodal =
d_proc + d_queue + d_trans + d_prop
傳輸延遲 d_trans = L／R：封包長度 ÷ 鏈路速率
傳播延遲 d_prop = d／s：距離 ÷ 傳播速度（約 3×10⁸ m/s）
排隊延遲：流量強度 La／R 接近 1 時急遽上升
工程意涵 控制與影像共用一條鏈路時，影像會把佇列塞滿；需以優先權佇列（QoS）讓控制封包先走。
情境 | 計算 | 結果
控制封包 50 B 經 57.6 kbps 數傳 | 400 bit ÷ 57,600 bps | d_trans ≈ 6.9 ms
1 MB 照片經 10 Mbps 上行 | 8 Mbit ÷ 10 Mbps | d_trans ＝ 0.8 s
10 km 視距無線電 | 10⁴ m ÷ 3×10⁸ m/s | d_prop ≈ 0.03 ms
低軌衛星 550 km（上＋下） | 1,100 km ÷ 3×10⁸ m/s | d_prop ≈ 3.7 ms
同步衛星 35,786 km（上＋下） | 71,572 km ÷ 3×10⁸ m/s | d_prop ≈ 0.24 s
1.49 Gbps
未壓縮 1080p30 影像
1920×1080×24 bit×30
4–8 Mbps
H.264 壓縮後的常見位元率
×200–370
壓縮比：影像必須在機上壓縮，才放得進無線鏈路
Notes: 延遲與頻寬（約 2 分鐘，QA 重點）：用延遲公式實際算。傳輸延遲是 L 除以 R：一個 50 bytes 的控制封包，在常見的 57.6 kbps 數傳電台上約 6.9 毫秒；一張 1MB 照片用 10 Mbps 上傳要 0.8 秒。傳播延遲是距離除以光速：10 公里視距只有 0.03 毫秒，幾乎可忽略；低軌衛星上下約 3.7 毫秒，實測 RTT 會再加上處理與路由；同步衛星光是傳播就要 0.24 秒，來回 RTT 約半秒以上，所以不適合即時操控。右下：未壓縮的 1080p 影像要 1.49 Gbps，壓縮後只要幾 Mbps，所以影像一定要在機上先壓縮。左下的工程意涵：如果控制與影像共用鏈路，影像流量會讓佇列變長，控制封包就被延遲，因此要做優先權佇列。

## Slide 14: 網路層：定址、NAT 與 Mesh 路由
03 通訊與網路
問題一：蜂巢網路下，雲端「找不到」無人機
無人機
私有 IP 10.x.x.x
電信 CGNAT
多用戶共用公網 IP
網際網路
IP 路由
雲端 Broker
公開 IP
✓ 由內往外建立連線可以成功 ✕ 雲端無法主動連入：無人機沒有公開位址，CGNAT 也沒有轉送規則
常見解法
無人機主動建立長連線（MQTT／WebSocket over TLS）
VPN（WireGuard／IPsec）
企業專網 APN、5G 專網
IPv6 端到端定址
問題二：群飛 Mesh 網路，拓撲隨飛行不斷改變，路由要怎麼收斂？
OLSR 主動式（Proactive）
Link-State 概念，類似 OSPF
定期廣播鄰居與拓撲，隨時有現成路徑
延遲低；但控制訊息會持續佔用頻寬
AODV 被動式（Reactive）
Distance-Vector 概念，按需尋路
要傳資料時才廣播尋路請求
省頻寬；但第一個封包要等找到路
Notes: 網路層（約 1.5 分鐘）：兩個問題。第一，無人機走行動網路時拿到的是私有 IP，電信商再用 CGNAT 讓很多用戶共用一個公網 IP，所以雲端沒辦法主動連到無人機。實務做法是反過來，讓無人機主動向雲端建立長連線，例如 MQTT over TLS，或建立 VPN、使用企業專網。第二，群飛時無人機之間組成 Mesh 網路，拓撲一直在變。兩種路由策略各有取捨：OLSR 是 link-state 的思路，隨時維護整張拓撲；AODV 接近 distance-vector，需要時才找路。前者延遲低但耗頻寬，後者省頻寬但首包延遲高。

## Slide 15: 鏈結／實體層：無線鏈路預算
03 通訊與網路
Chart: 自由空間路徑損耗 FSPL（dB）
| 1 km | 5 km | 10 km
2.4 GHz | 100 | 114 | 120
5.8 GHz | 107.7 | 121.7 | 127.7
FSPL(dB) = 20·log₁₀(d_km) + 20·log₁₀(f_MHz) + 32.44
鏈路預算：Pr = Pt + Gt + Gr − FSPL − 其他損耗，Pr 須高於接收靈敏度
距離 ×10 → 多損失 20 dB；2.4 → 5.8 GHz → 多損失約 7.7 dB
頻段取捨
2.4 GHz 傳得遠、繞射佳，但與 Wi-Fi、藍牙擁擠；5.8 GHz 頻寬大、干擾少，距離較短 → 圖傳常雙頻自動切換
菲涅耳區與視距
10 km、2.4 GHz 時，第一菲涅耳區中點半徑約 17.7 m；地形、樹木或人體擋住就會掉訊 → 天線架高、避開遮蔽
多重存取
Wi-Fi 用 CSMA/CA；群飛時節點彼此聽不到 → 隱藏終端問題，以 RTS/CTS 緩解；專有圖傳多用 TDMA／跳頻降低碰撞
Notes: 鏈結與實體層（約 2 分鐘）：無線鏈路能飛多遠，取決於鏈路預算。自由空間路徑損耗公式中，距離每增加十倍多損失 20 dB；頻率從 2.4 升到 5.8 GHz 會多損失約 7.7 dB，所以 5.8 GHz 頻寬大但距離短，很多圖傳會雙頻自動切換。第二個概念是菲涅耳區：無線電不是一條細線，而是一個橢球體，10 公里時中點半徑將近 18 公尺，所以遙控器貼地或被人體擋住就會掉訊。第三是多重存取：Wi-Fi 用 CSMA/CA，群飛時會遇到隱藏終端問題，可用 RTS/CTS 緩解。

## Slide 16: 空中鏈路技術比較：沒有一種能通吃
03 通訊與網路
技術 | 典型範圍 | 頻寬 | 延遲 | 優點 | 限制
2.4／5.8 GHz 專有圖傳 | 數公里～約 20 km（視距） | 高 | 低 | 成熟、低延遲、影像品質好 | 需視距，易受同頻干擾
Wi-Fi（802.11） | 數百公尺 | 高 | 低 | 便宜、手機可直連 | 距離短、易被干擾
4G／5G 蜂巢網路 | 有基地台覆蓋即可 | 中～高 | 中 | 超視距、易擴展、可接雲端 | 低空覆蓋盲區、跨基地台干擾
低軌衛星（LEO） | 全球 | 中 | 較高 | 偏遠山區、海上可用 | 終端重量、耗電與成本
Mesh 自組網 | 隨節點數延伸 | 中 | 中 | 免基礎建設，適合群飛 | 路由與頻寬管理複雜
光纖導控 | 受線長限制（約 10–20 km） | 高 | 極低 | 不發射射頻，無法被干擾 | 線材重量、纏繞、機動性差
註：範圍與性能依機型、頻段、天線與當地法規而異，表中為相對比較。實務上常「多鏈路備援」，例如射頻為主、蜂巢網路為輔。
Notes: 比較表：重點不是背數字，而是取捨。射頻圖傳延遲最低但要視距；蜂巢網路可以超視距，但基地台天線是為地面設計的；衛星覆蓋最廣但延遲與成本高；光纖完全不怕干擾，代價是機動性。商用配送與巡檢通常採多鏈路備援，主鏈路斷了自動切換。

## Slide 17: 蜂巢網路上天：5G／5G-A 與低空覆蓋
03 通訊與網路
300 m 以上
低軌衛星補足覆蓋，延遲較高、頻寬有限
300 m 以下
5G／5G-A 基地台為主；需上傾波束補低空盲區
局部區域
Mesh 自組網：機與機互相中繼
中國工信部 2026/6《低空智聯網技術架構白皮書》：以「5G-A＋衛星＋自組網」三層融合為低空網路技術路線
挑戰
基地台天線向下傾斜，為地面設計 → 低空出現覆蓋盲區
空中視野開闊，同時「看到」多個基地台 → 干擾增加、換手頻繁
3GPP 標準進展
Rel-15：研究 LTE 支援空中終端
Rel-17／18：納入 UAS 識別與追蹤、高度與航線回報，NR 支援 UAV
5G-A 通感一體（ISAC）
基地台同時通訊與感測，「一網兩用」
可偵測未回報身分的無人機，支援低空監管
Notes: 蜂巢網路（約 1.5 分鐘）：用手機網路控制無人機可以突破視距，但現有基地台是為地面使用者設計的，天線向下傾斜，所以低空反而有盲區；飛機在空中又會同時看到很多基地台，造成干擾與頻繁換手。3GPP 從 Rel-15 開始研究，到 Rel-17、18 納入無人機識別與航線回報。中國把這件事稱為低空經濟，工信部 2026 年 6 月的白皮書明確採「5G-A＋衛星＋自組網」三層架構；5G-A 的通感一體可以讓基地台兼當雷達，偵測不合作的無人機。

## Slide 18: 行動性管理：高速移動下的換手
03 通訊與網路
5G 核心網 UPF
PDU Session 錨點：換手時 IP 位址不變
基地台 A
基地台 B
基地台 C
飛行中依序換手 A → B → C；IP 由錨點維持，上層 TCP／MQTT 連線不中斷
設計重點
換手：連線從一個基地台轉到另一個
錨點：類似 Mobile IP 的 home agent，對外位址保持不變
間接路由：流量先到錨點再轉送
挑戰
高空同時看到多個基地台，訊號強度相近 → 換手頻繁、乒乓效應（ping-pong）
標準對策
Rel-16 條件式換手（CHO）預先備妥目標基地台；Rel-17／18 回報高度與航線，讓網路提前規劃
網路切片
同一張 5G 網路切出不同切片：URLLC 承載 C2、eMBB 承載影像，各自保證延遲與頻寬
Notes: 行動性（約 1.5 分鐘）：無人機飛行時會從一個基地台換到下一個，這叫換手。為了讓上層連線不中斷，5G 核心網的 UPF 扮演錨點，換手時 IP 不變，概念和 Mobile IP 的 home agent 一樣。無人機的特殊問題是飛得高、看得廣，同時收到好幾個強度相近的基地台，容易來回換手，也就是乒乓效應。3GPP 的對策包括條件式換手，以及讓無人機回報高度與航線。另外 5G 的網路切片可以讓控制指令和影像走不同切片，分別保證低延遲與高頻寬。

## Slide 19: Remote ID 與 UTM：天空的車牌與交通管理
03 通訊與網路
Remote ID：數位車牌
讓周邊的人與執法單位知道「這台是誰的、在哪裡」
廣播式：機體以藍牙／Wi-Fi 直接廣播，手機即可接收
網路式：透過網際網路回報給服務供應商
內容：識別碼、位置、高度、速度、操作者位置、時間
美國：2023 年起強制；Part 108 草案下，多數 BVLOS 授權以 Standard Remote ID 為條件
台灣：2026 起推動 Remote ID 與電子圍籬新制
UTM（UAS Traffic Management）運作概念
操作者／無人機
提交飛行計畫
USS
UTM 服務供應商
主管機關
如 FAA FIMS
其他 USS
交換飛行意圖
飛行計畫申報與核准
戰略性衝突消解
空域限制即時通知
偵測與避讓 DAA
Notes: Remote ID 與 UTM：Remote ID 像車牌，解決「是誰在飛」；UTM 像交通管理系統，解決「怎麼一起飛不撞」。有人機有塔台，但數量龐大的無人機不可能靠人工管制，所以由多家服務供應商 USS 自動化處理飛行計畫與衝突，並與主管機關的系統交換資訊。歐盟類似的概念叫 U-space。

## Slide 20: 案例一：Walmart × Wing／Zipline 無人機配送
04 應用與案例
100 萬+
累計配送次數（2026/5 宣布）
40%
其中約四成在單一季完成，成長加速
66 店
分布 4 州、5 大都會區
23 分鐘
從下單到送達的平均時間
Chart: 配送機最大酬載（lb）
| Wing | Amazon MK30 | Zipline P2
最大酬載（磅） | 2.5 | 5 | 8
觀察 Wing 規劃 2027 年擴展至 270+ 家門市；2026/7 一架 Zipline 配送機在德州啟動緊急降落傘、無人受傷——規模化的前提是安全冗餘設計與 BVLOS 法規。
Notes: 案例一（約 1.5 分鐘）：Walmart 本身不養機隊，而是和 Wing、Zipline 合作。2026 年 5 月宣布累計一百萬次配送，其中約四成在單一季完成，代表正在加速。平均 23 分鐘送達。右圖是三家配送機的酬載：Wing 2.5 磅、Amazon MK30 5 磅、Zipline P2 8 磅，大約一到三點六公斤，所以只能送小件商品。IoT 角度：訂單系統、派遣、超視距飛行、絞盤垂降，是完整的物流 IoT 鏈。

## Slide 21: 案例二：台灣無人機產業與「非紅供應鏈」
04 應用與案例
Chart: 台灣無人機產值（新台幣億元）
| 2024 | 2025 | 2026 目標 | 2030 目標
產值（億元） | 50 | 129 | 200 | 400
21 倍
2025 整機外銷 29.5 億元，較 2024 的 1.4 億元大幅成長
1.15 億美元
2026 Q1 整機出口，已超過 2025 全年
9 成以上
出口集中在捷克、波蘭、美國三大市場
442 億元
政府 6 年統籌型計畫，目標成為亞太民主供應鏈中心
其他：工研院取得美國 Green UAS 認證授權（美國以外首例）；月產能約 1.5 萬台，2030 目標 10 萬台
Notes: 案例二（約 1.5 分鐘）：台灣的轉折來自地緣政治。美國把 DJI 等外國無人機列入 FCC Covered List，加上俄烏戰爭，各國在找「不含中國零件」的供應鏈。台灣產值從 2024 年 50 億元到 2025 年 129 億元，2026 年目標 200 億、2030 年 400 億。整機外銷 2025 年成長 21 倍，2026 年第一季就超越 2025 全年。工研院也取得美國 Green UAS 認證授權，讓台廠可在台灣做驗證。注意：2026、2030 是政府目標值，不是實際數字。

## Slide 22: 案例三：電子戰下的鏈路選擇
04 應用與案例
當射頻環境被干擾時，「用什麼介質傳資料」就成了生存問題——這正是鏈結層與實體層的取捨。
兩種主要威脅
射頻干擾 Jamming：以雜訊壓制頻段，切斷 C2 與影像鏈路
GNSS 欺騙 Spoofing：偽造衛星訊號，使無人機誤判位置
民用對應
多鏈路備援、斷線自動返航、視覺導航
對策光譜：從「強化無線」到「放棄無線」
跳頻／多頻段
多星系 GNSS＋慣性導航
AI 視覺導航
光纖導控
光纖導控的優勢
不發射射頻，無法被干擾
也難以被電子偵蒐發現
影像頻寬高、延遲極低
光纖導控的代價
距離受線長限制（約 10–20 km）
線軸增加重量，成本約為一般機兩倍
線材纏繞、機動性下降
Notes: 案例三（約 1.5 分鐘）：這是比較極端但很有啟發性的例子。俄烏戰場上射頻干擾非常普遍，所以出現用光纖導控的無人機，2026 年 8 月烏克蘭首次以統一規格公開採購。我們不討論軍事用途本身，而是把它當作網路設計的案例：有線與無線的取捨——有線可靠、不怕干擾，但犧牲機動性與距離；本質上是鏈結層介質選擇的問題。民用領域的對應則是多鏈路備援與視覺導航。

## Slide 23: 資安：依網路分層看威脅與對策
05 挑戰與法規
威脅
對策
實體層
射頻干擾、GNSS 欺騙
跳頻展頻、多星系 GNSS＋慣性導航、視覺導航
鏈結層
未加密圖傳被竊看、Wi-Fi deauth 斷線攻擊
鏈路層 AES 加密、WPA3、改用專有鏈路
網路層
遠端控制介面暴露在公網
VPN／IPsec、企業專網 APN、不開放入站連線
傳輸層
雲端 API 與遙測被竊聽、竄改
TLS 1.3；UDP 串流使用 DTLS／SRTP
應用層
MAVLink 預設不驗證，可偽造指令
MAVLink 2 簽章（SHA-256＋時間戳防重放）；UTM API 權杖驗證
系統面
資料主權、隱私、墜機風險
非紅供應鏈與 Green UAS、地理圍欄、降落傘
Notes: 資安（約 1.5 分鐘）：沿用網路分層來整理。實體層是干擾與 GNSS 欺騙；鏈結層是未加密鏈路與 Wi-Fi 斷線攻擊；網路層的原則是不要讓控制介面暴露在公網，用 VPN 或專網；傳輸層用 TLS，UDP 的串流則用 DTLS 或 SRTP；應用層的代表問題是 MAVLink 預設不驗證，MAVLink 2 提供以 SHA-256 計算的簽章，加上時間戳防止重放攻擊。最後一列是非技術但同樣重要的系統面議題。

## Slide 24: 法規與地緣政治：台、美、中比較
05 挑戰與法規
台灣
法源：民航法「遙控無人機」專章，2020/3/31 施行
註冊：自然人 250 g 以上；機關、學校、法人不分重量
操作證：2 kg 以上（具導航裝置）須取得
空域：距地面不超過 400 呎；禁、限航區管制
產業：2027 年達成全非紅供應鏈目標
美國
現行：Part 107，超視距須個案豁免
Part 108：BVLOS 常態化草案 2025/8 公布，2026/7/10 送白宮 OIRA 最終審查
FCC：2025/12/22 外國無人機列入 Covered List，新機型無法取得認證
關稅：Section 232，2026/9/3 起 25%～100%
中國
定位：「低空經濟」列為戰略性新興產業，寫入政府工作報告
規模：民航局估 2025 年約 1.5 兆人民幣
網路：2026/6 工信部白皮書：5G-A＋衛星＋自組網
特色：政策與電信業者主導低空基礎建設
Notes: 法規（約 1.5 分鐘）：台灣 2020 年起納管，250 公克以上要註冊、2 公斤以上要考證、高度不超過 400 呎。美國最關鍵的是 Part 108：把超視距飛行從個案豁免變成常態授權，目前在白宮審查，尚未正式發布。另一條線是地緣政治：FCC Covered List 讓 DJI 新機無法在美上市，加上關稅，這就是台灣非紅供應鏈的機會。中國則把它定位為低空經濟，由政府與電信商主導基礎建設。法規日期以 2026 年 10 月初為準，報告前可再確認 Part 108 是否已發布。

## Slide 25: 結論：三個重點
06 結論
1
無人機是一個完整的分層網路系統
從機內 CAN／UART 到 5G 核心網與雲端，每一層都有自己的設計取捨。
2
瓶頸在網路，不在飛行器
延遲預算、鏈路預算、NAT 與換手、Remote ID／UTM，決定能否規模化。
3
地緣政治正在改寫供應鏈
非紅供應鏈需求帶來台灣產業的新機會，也提高資安與驗證門檻。
Q & A
Notes: 結論（約 1 分鐘）：回到開頭：無人機是一個完整的分層網路系統，從機內匯流排到雲端，每一層都有自己的設計取捨。技術上，真正的瓶頸已經不是飛行器，而是網路：延遲、鏈路距離、定址與換手，以及空域識別與管理。產業上，地緣政治讓台灣有新的機會。謝謝大家，歡迎提問。

## Slide 26: 參考資料
REFERENCES
FAA, Part 107 Small UAS Rule；Part 108 BVLOS NPRM（2025/8/7 Federal Register）。
FAA, Remote Identification of Unmanned Aircraft (14 CFR Part 89)。
ASTM F3411, Standard Specification for Remote ID and Tracking。
3GPP TR 36.777（Rel-15 空中終端）；TS 23.256（UAS 連線、識別與追蹤）。
MAVLink Developer Guide, mavlink.io。
交通部民用航空局，遙控無人機管理規則；民用航空法第九章之二。
DroneXL：FAA Part 108 送 OIRA 審查（2026/7）、Walmart 百萬次配送（2026/5/31）、DJI 與 FCC Covered List。
自由時報：經濟部無人機產值目標（2026/2/5）、首季出口值翻倍（2026/4/30）。
優分析：行政院無人載具專案會議（2026/1/25）、漢翔無人機布局（2026/6/11）。
Euromaidan Press：烏克蘭首次以統一規格採購光纖 FPV（2026/8/22）。
C114 通信網／《郵電設計技術》：低空通信專題（2026/7）、5G-A 通感融合（2026/9）。
騰訊雲開發者社群：工信部《低空智聯網技術架構白皮書》摘要（2026）。
Notes: 參考資料頁不需要講，報告時停留一兩秒即可。新聞類資料的數字建議在報告前一週再查一次最新狀態，特別是 Part 108 是否已正式發布。